# ПАСПОРТ  КОТЕЛЬНОЙ

# Принадлежность                            ____     муниципальная___________________________________

Установленная (проектная) мощность котельной                 5,568 (4,8)                     МВт (Гкал/час)

Расчетный температурный график сетевой воды (прямая/обратная)                   55/45                 С/С

Дымовая труба №1: Материал ________________________ сталь____________________________

## Высота, м __________________________30_____________________________

Диаметр, мм _______________________860____________________________

Топливо (основное)_____________ Бурый уголь ________________________

Топливо (резервное)____________ Бурый уголь ________________________

Дымовая труба №2: Материал _________________________ сталь___________________________

## Высота, м __________________________30_____________________________

Диаметр, мм ______________________1 060____________________________

Топливо (основное)_____________ Бурый уголь_________________________

Топливо (резервное)_____________ Бурый уголь________________________

# Год ввода в эксплуатацию котельной                                        1981           __                                       г.

Балансовая стоимость                                           ______          0,867           __                         млн. руб.

Персонал (всего)                                                     ________        17        __                                       чел.

Стоимость Гкал на последнюю дату утверждения тарифа                  1 155,01                     руб./Гкал.

- Технические данные котельной

### Таблица 1

| Показатель | Номер котла | Всего по котельной |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.Установленная мощность (проектная), Гкал/час | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 4,8 |
| 2.Располагаемая мощность, Гкал/час | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 3,96 |
| 3. Паспортный к.п.д. | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |  |
| 4. Паспортный удельный расход топлива на выра-ботку, кг/ч | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 187,4 |
| 5. Фактический к.п.д. | - | - | - | - | - | - |  |
| 6. Год ввода в эксплуата-цию, год | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |  |
| 7. Срок службы, лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 8. Год проведения послед- них наладочных работ | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |  |
| 9. Вид проектного топлива | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |  |
| 9.1. Низшая теплота сгора-ния проектного топлива, ккал/кг | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д | Н/д |  |
| 10. Используемое топливо (вид топлива) | Бурый уголь | Бурый уголь | Бурый уголь | Бурый уголь | Бурый уголь | Бурый уголь |  |
| 10.1. Низшая теплота сгора-ния топлива, ккал/кг | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |  |
| 11.Наличие экономайзеров | - | - | - | - | - | - |  |
| 12. Наличие воздухоподо-гревателей (есть или нет) | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  |
| 13. Наличие пароперегре-вателей (есть или нет) | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  |
| 14. Наличие автоматики (есть или нет) | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  |
| 15. Наличие химводоподго-товки (есть или нет), т/ч | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  |

- Характеристика тепловых нагрузок котельной

### Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Расчетные показатели (СНИП) | Базовый период (факт) календарный год с 01.01.2010г. по 31.12.2010г. | Откло-нение, % | План на регулируемый период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Расчетная температура нару-жного воздуха максималь –ного зимнего режима | С | -41 | -41 |  | -50 |
| 2 | Средняя температура наибо-лее холодного месяца | С |  | -18,3 |  | -18,3 |
| 3 | Средняя температура отопи-тельного сезона | С | -7,6 | - 9,8 |  | - 9,8 |
| 4 | Продолжительность отопи – тельного сезона | Дни | 239 | 239 |  | 242 |
| 5 | Продолжительность отопи –тельного периода (с учетом протапливания) | Час | 5 736 | 5 736 |  | 5 808 |

- Тепловой баланс котельной

### Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя | Базовый (факт) с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. | На регулируемый период (плановый) с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Количество выработанной тепловой энергии котлами, Гкал | 9 526,036 | 9 522,543 |
| 2. | Собственные нужды котлов и котельной, Гкал | 23,098 | 23,098 |
| 3. | Отпуск тепла с коллекторов котельной, Гкал/час (п.1-п.2) | 9 502,938 | 9 499,445 |
| 4. | Покупка тепловой энергии, Гкал | - | - |
| 5. | Отпуск в тепловую сеть (п.3+п.4) | 9 502,938 | 9 499,445 |
| 6. | Потери в тепловых сетях, принадлежащих ЭСО | 1 633,355 | 1 634,403 |
| 7. | Полезный отпуск тепловой энергии всего, Гкал. (п.5-п.6) = (п.7.1+п.7.2) в том числе: | 7 869,583 | 7 865,042 |
| 7.1 | Для реализации сторонним потребителям (абонентам ЭСО), Гкал. в том числе: | 7 729,900 | 7 725,435 |
| 7.1.1 | Бюджетным потребителям, Гкал. | 3 240,590 | 3 233,096 |
| 7.1.2 | Прочим потребителям, Гкал. в том числе: | 4 489,310 | 4 492,339 |
| 7.1.2.1 | Населению, Гкал. | 3 323,464 | 3 326,887 |
| 7.2 | Для собственного потребления, Гкал. | 139,683 | 139,607 |

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Котельной № 1

Населённый пункт                                                         с.Новобирилюссы

Район Красноярского края                                            Бирилюсский

Наименование организации, адрес                              ООО «Коммунсервис»,

ул.Советская, д.164 А

Ф.И.О., телефон руководителя                                     Старовойтов Николай Алексеевич

тел. 2-10-32

2. Характеристика тепловых нагрузок котельной

### Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Расчетные показатели (СНИП) | Базовый период (факт) календарный год с 01.01.2010г. по 31.12.2010г. | Откло-нение, % | План на регулируемый период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Расчетная температура наружного воздуха максимального зимнего режима | С | -41 | -51 |  | -40 |
| 2 | Средняя температура наибо-лее холодного месяца | С |  | -18,3 |  | -18,3 |
| 3 | Средняя температура отопи-тельного сезона | С | -7,6 | - 9,8 |  | - 9,8 |
| 4 | Продолжительность отопи – тельного сезона | Дни | 238 | 254 |  | 242 |
| 5 | Продолжительность отопи –тельного периода (с учетом протапливания) | Час | 5 736 | 6 096 |  | 5 808 |

3. Тепловой баланс котельной

### Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя | Базовый (факт) с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. | На регулируемый период (плановый) с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Количество выработанной тепловой энергии котлами, Гкал | 5 614,074 | 5 378,275 |
| 2. | Собственные нужды котлов и котельной, Гкал | 26,091 | 24,858 |
| 3. | Отпуск тепла с коллекторов котельной, Гкал/час (п.1-п.2) | 5 587,983 | 5 353,417 |
| 4. | Покупка тепловой энергии, Гкал | - | - |
| 5. | Отпуск в тепловую сеть (п.3+п.4) | 5 587,983 | 5 353,417 |
| 6. | Потери в тепловых сетях, принадлежащих ЭСО | 750,0 | 744,0 |
| 7. | Полезный отпуск тепловой энергии всего, Гкал. (п.5-п.6) = (п.7.1+п.7.2) в том числе: | 4 837,983 | 4 609,417 |
| 7.1 | Для реализации сторонним потребителям (абонентам ЭСО), Гкал. в том числе: | 4 798,315 | 4 571,623 |
| 7.1.1 | Бюджетным потребителям, Гкал. | 691,958 | 659,267 |
| 7.1.2 | Прочим потребителям, Гкал. в том числе: | 4 106,357 | 3 912,356 |
| 7.1.2.1 | Населению, Гкал. | 3 426,272 | 3 264,401 |
| 7.2 | Для собственного потребления, Гкал. | 39,668 | 37,794 |